# NORMATIVA EN 1935:2002

# CLASSIFICAZIONE D’USO E APPLICAZIONI TIPICHE DELLE CERNIERE

# APPENDICE A

## A.1 GENERALITA’

In uso, una cerniera dovrebbe essere in grado di sopportare un carico pari ad un terzo del peso indicato al punto 4.4.

## A.2 GRADO 1 – USO LEGGERO

Cerniere applicate su porte o finestre da interni o altri luoghi di soggiorno e negli edifici ove vi sia una bassa frequenza d’uso ed una particolare cura da parte dell’utente e basso rischio di incidenti o errato uso.

Per esempio: ambienti domestici  ed altri contesti, come uffici ed aree generalmente non accessibi- li al pubblico.

## A.3 GRADO 2 – USO MEDIO

Cerniere applicate su porte o finestre da interni o altri luoghi di soggiorno e negli edifici ove vi sia una media frequenza d’uso ed una certa cura da parte dell’utente, ma ove esiste il rischio di incidenti o errato uso.

Per esempio: ambienti domestici o altri contesti, come uffici ed aree con possibile accesso limitato al pubblico.

## A.4 GRADO 3 – USO PESANTE

Cerniere applicate su porte in edifici ove vi sia una elevata frequenza d’uso da parte del pubblico o di altri utenti, con scarsa cura ed un elevato rischio di incidenti o errato uso.

Per esempio: edifici pubblici ed istituzionali come biblioteche, ospedali e scuole.

## A.5 GRADO 4 – USO MOLTO PESANTE

Cerniere applicate su porte soggette ad uso frequentemente violento.

Per esempio: in contesti applicativi che richiedono cerniere di grado 12, ove sia probabile un uso in- tenzionalmente errato.

NOTA: Le cerniere di grado 13 e 14 offrono una maggiore resistenza contro gli attacchi potenzialmente ripetuti e violenti.

3.2 CERNIERE A PERNO FISSO

Perno monoasse a più di due elementi, con perno di tipo fisso o removibile, la cui asse di rotazione è posta entro 30mm dal margine di uno degli elementi mobili, con montaggio su ciascun lato ovvero sul lato superiore.

### 4 CLASSIFICAZIONE

4.1 SISTEMA DI CODIFICAZIONE

Al fine del presente standard europeo, le cerniere sono classificate in otto categorie in base al sistema di codificazione descritto ai punti 4.2 – 4.9

4.2 CLASSE D’USO ( PRIMA CIFRA )

Per le cerniere sono previste quattro classi tipologiche di impiego. Le applicazioni tipiche per ciascuna classe di impiego sono specificate all’appendice A.

4.3 DURATA ( SECONDA CIFRA )

Per le cerniere fabbricate in base al presente Standard Europeo vengono identificate tre classi di appartenenza.

Le cerniere di distinguono in base alla rispettiva frequenza d’uso e alla dimensione massima dell’elemento strutturale con il quale esse possono essere impiegate, come indicato alla Tabella 1.

Le cerniere destinate esclusivamente al montaggio su finestre vengono testate in base a:

- Classe 3 :     10.000 cicli

- Classe 4 :     25.000 cicli

Le cerniere destinate esclusivamente al montaggio su porte vengono testate in base a:

- Classe 4 :     25.000 cicli

- Classe 7 :   200.000 cicli

4.4 DIMENSIONE DELLA PORTA SOTTOPOSTA A TEST ( TERZA CIFRA )

In Base alla Tabella 1 del presente Standard Europeo si distinguono otto classi di appartenenza

4.5 IDONEITA’ D’USO PER PORTE TAGLIAFUOCO / FUMO ( QUARTA CIFRA )

Per le cerniere prodotte in base al presente Standard Europeo sono previste due classi di idoneità all’uso come porte funzionali antincendio o antifumo:

- Classe 0 :  non idoneo all’uso su porte antincendio o antifumo;

- Classe 1 :  idoneo all’uso su porte antincendio o antifumo che siano state sottoposte, con esito positivo, a valutazione d’efficienza delle cerniere in funzione della resistenza ignifuga delle porte stesse. Tale valutazione si colloca al di fuori del contesto applicativo della presente normativa europea ( ved. EN 1634 – 1 )

4.6 SICUREZZA ( QUINTA CIFRA )

Tutte le cerniere devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza in uso. Per tale ragione, viene descritta una singola classe ( Classe 1 ).

4.7 RESISTENZA ALLA CORROSIONE ( SESTA CIFRA )

Per quanto riguarda la resistenza alla corrosione, in base alla EN 1670 vengono identificate cinque classi:

- Classe 0 : nessuna resistenza specifica alla corrosione

- Classe 1 : resistenza minima

- Classe 2 : resistenza moderata

- Classe 3 : resistenza elevata

- Classe 4 : resistenza molto elevata

4.8 SICUREZZA – RESISTENZA ANTINTRUSIONE ( SETTIMA CIFRA )

Per le cerniere fabbricate secondo il presente Standard Europeo vengono identificate due classi di sicurezza:

- Classe 0 : non idoneo all’impiego su porte antisfondamento

- Classe 1 : idoneo all’impiego su porte antisfondamento che siano state sottoposte, con esito positivo, a valutazione d’efficienza delle cerniere in funzione della resistenza antintrusione delle porte stesse. Tale valutazione si colloca al di fuori del contesto applicativo della presente normativa europea.

4.9 CLASSE CERNIERA ( OTTAVA CIFRA )

Il presente Standard Europeo identifica quattordici classi di cerniera, come illustrato dalla Tabella 1.

## 5 REQUISITI

5.1 MISURAZIONI INIZIALI DEL MOMENTO DI FRIZIONE

Per le cerniere testate in conformità al punto 6.4, il massimo momento di frizione consentito dovrà essere:

- 2 Nm per i gradi da 1 a 7

- 3 Nm per i gradi da 8 a 11

- 4 Nm per i gradi da 12 a 14.

Tabella 1 - Sintesi della classificazione

|  | Prima |  | Seconda | Terza | Quarta | Quinta | Sesta | Settima | Ottava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cifra |  |  | cifra | cifra | cifra | cifra | cifra | cifra | Cifra |
| Categoria d'uso | Test di durata | Dimensione | Resistenza | Sicurezza | Resistenza | Protezione | Classe |
|  |  |  |  | Cicli | porta testata | al |  | alla |  | cerniera |
|  |  |  |  |  |  |  |  | fuoco/fumo |  | corrosione |  |  |
| Uso | Grado | Uso | Grado | Nr cicli | Grado | Dimens. | Gradi | Grado | Gradi | Gradi | Grado |
|  |  | su: |  |  | di test |  |  | disponibili | dispon. | disponibili | disponibili |  |
|  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |
| Leggro | 1 | Finestra | 3 | 10 000 | O | 10 | 0 o 1 | 1 | 01234 | 0 o 1 | 1 |
| Leggero | 1 | Finéstra | 3 | 10 000 | 1 | 20 | 0 o 1 | 1 | 0.1.2.3.4 | 0 o 1 | 2 |
| Leggero | 1 | Porta o | 4 | 25 000 | 1 | 20 | 0 o 1 | 1 | 0.1.2.3.4 | 0 o 1 | 3 |
|  |  | Finestra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medio | 2 | Porta | 7 | 200 000 | 1 | 20 | 0 o 1 | 1 | 0.1.2.3.4 | 0 o 1 | 4 |
| Leggero | 1 | Finestra | 3 | 10 000 | 2 | 40 | 0 o 1 | 1 | 0.1.2.3.4 | 0 o 1 | 5 |
| Leggero | 1 | Porta o | 4 | 25 000 | 2 | 40 | 0 o 1 | 1 | 0.1.2.3.4 | 0 o1 | 6 |
|  |  | Finestra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medio | 2 | Porta | 7 | 200 000 | 2 | 40 | 0 o 1 | 1 | 0.1.2.3.4 | 0 o1 | 7 |
| Leggero | 1 | Finestra | 3 | 10.000 | 3 | 60 | 0 o 1 | 1 | 0.1,2.3.4 | 0 o 1 | 8 |
| Leggero | 1 | Porta o | 4 | 25.000 | 3 | 60 | 0 o 1 | 1 | 0.1.2.3.4 | 0 o 1 | 9 |
|  |  | Finestra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medio | 2 | Porta | 7 | 200 000 | 3 | 60 | 0 o 1 | 1 | 0.1.2.3.4 | 0 o 1 | 10 |
| Pesante |  | Porta | 7 | 200 000 | 4 | 80 | 0 o 1 | 1 | 0.1.2.3.4 | 0 o 1 | 11 |
| Molto | 4 | Porta | 7 | 200 000 | 5 | 100 | 0 o 1 | 1 | 0.1.2.3.4 | 0 o 1 | 12 |
| Pesante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Molto | 4 | Porta | 7 | 200 000 | 8 | 120 | 0 o 1 | 1 | 0.1.2.3.4 | 0 o 1 | 13 |
| Pesante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Molto | 4 | Porta | 7 | 200 000 | 7 | 160 | 0 o 1 | 1 | 0.1.2.3.4 | 0 o 1 | 14 |
| Pesante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |